### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

| Тестируемое устройство | Sound Blaster Audigy |
| --- | --- |
| Режим работы | 24-bit, 96 kHz |
| Звуковой интерфейс | MME |
| Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in) |
| Версия RMAA | 6.2.1 |
| Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА |
| Нормализация сигнала | НЕТ |
| Изменение уровня | 0.0 дБ / 0.0 дБ |
| Режим МОНО | НЕТ |
| Частота сигнала калибрации, Гц | 1000 |
| Полярность | правильная/правильная |

#### Общие результаты

| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.00, -0.00 | Отлично |
| --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБ (А) | -101.2 | Отлично |
| Динамические диапазон, дБ (А) | 101.2 | Отлично |
| Гармонические искажения, % | 0.0003 | Отлично |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -95.2 | Отлично |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.0024 | Отлично |
| Взаимопроникновение каналов, дБ | -99.7 | Отлично |
| Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0026 | Отлично |
| Общая оценка |  | Отлично |

#### Частотная характеристика

| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.00, +0.00 |
| --- | --- |
| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.00, +0.00 |

#### Уровень шума

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Мощность RMS, дБ | -100.1 | -100.1 |
| Мощность RMS, дБ (A) | -101.2 | -101.2 |
| Пиковый уровень, дБ | -90.3 | -90.3 |
| Смещение DC, % | +0.0 | -0.0 |

#### Динамический диапазон

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Динамический диапазон, дБ | +100.2 | +100.1 |
| Динамический диапазон, дБ (А) | +101.2 | +101.1 |
| Смещение DC, % | +0.00 | +0.00 |

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Гармонические искажения, % | +0.0003 | +0.0003 |
| Гармонические искажения + шум , % | +0.0019 | +0.0020 |
| Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0017 | +0.0018 |

#### Интермодуляционные искажения

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0024 | +0.0024 |
| Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0021 | +0.0021 |

#### Взаимопроникновение стереоканалов

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Проникновение на 100 Гц, дБ | -102 | -101 |
| Проникновение на 1000 Гц, дБ | -98 | -99 |
| Проникновение на 10000 Гц, дБ | -96 | -95 |

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0025 | 0.0026 |
| Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0025 | 0.0026 |
| Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0025 | 0.0026 |