### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

| Тестируемое устройство | 6н7с а2 |
| --- | --- |
| Режим работы |  |
| Звуковой интерфейс |  |
| Маршрут сигнала |  |
| Версия RMAA | 6.2.3 |
| Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА |
| Нормализация сигнала | ДА |
| Изменение уровня | -2.8 дБ / -2.8 дБ |
| Режим МОНО | ДА |
| Частота сигнала калибрации, Гц | 1000 |
| Полярность | инвертированная/инвертированная |

#### Общие результаты

| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.11, -0.90 |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБ (А) | — |  |
| Динамические диапазон, дБ (А) | — |  |
| Гармонические искажения, % | 0.979 |  |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -37.8 |  |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | 1.725 |  |
| Взаимопроникновение каналов, дБ | — |  |
| Интермодуляции на 10 кГц, % | — |  |
| Общая оценка |  |  |

#### Частотная характеристика

| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -2.85, +0.11 |
| --- | --- |
| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.90, +0.11 |

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Гармонические искажения, % | +0.9790 | +0.9790 |
| Гармонические искажения + шум , % | +1.0747 | +1.0747 |
| Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +1.2927 | +1.2927 |

#### Интермодуляционные искажения

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | +1.7247 | +1.7247 |
| Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.7976 | +0.7976 |