### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

| Тестируемое устройство | Измерительный комплекс |
| --- | --- |
| Режим работы | 24-bit, 96 kHz |
| Звуковой интерфейс |  |
| Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in) |
| Версия RMAA | 6.2.3 |
| Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА |
| Нормализация сигнала | ДА |
| Изменение уровня | 0.2 дБ / 0.2 дБ |
| Режим МОНО | ДА |
| Частота сигнала калибрации, Гц | 1000 |
| Полярность | правильная/правильная |

#### Общие результаты

| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.24, -0.79 | Средне |
| --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБ (А) | — | — |
| Динамические диапазон, дБ (А) | — | — |
| Гармонические искажения, % | 0.207 | Плохо |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -51.3 | Плохо |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.222 | Средне |
| Взаимопроникновение каналов, дБ | — | — |
| Интермодуляции на 10 кГц, % | — | — |
| Общая оценка |  | — |

#### Частотная характеристика

| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -2.98, +0.24 |
| --- | --- |
| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.79, +0.24 |

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Гармонические искажения, % | +0.2071 | +0.2071 |
| Гармонические искажения + шум , % | +0.2140 | +0.2140 |
| Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.2720 | +0.2720 |

#### Интермодуляционные искажения

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.2216 | +0.2216 |
| Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1370 | +0.1370 |