ПАРАМЕТРЫ ГЕРМАНИЕВЫХ СЧ/ВЧ ТРАНЗИСТОРОВ БОЛЬШОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

| Тип прибора | Структура, технология | Ркт max (с теплоотводом) (Ркт имп. max); Вт | Fгр. МГц | U max (Uбэ max ) В | Iк ax, Iк имп. max; А | h21э (25° C) (при Iк; Iэ; А) | U нас. В (rкэ нас, Ом) | t окр. ср. ° C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Т813А | PNP сплавно-диффузионная | 50 | 3-30 | 100 (при 30° C) | 30 (40) | 10-60 (при Iк 20А) | <0,8 В (при Iк 10А Iб 3А) | -60; +70 |
| 1Т813Б | та же | 50 | 3-30 | 125 (при 30° C) | 30 (40) | 10-60 (при Iк 20А) | <0,8 В (при Iк 10А Iб 3А) | -60; +70 |
| 1Т813В | та же | 50 | 3-30 | 150 (при 30° C) | 30 (40) | 10-60 (при Iк 20А) | <0,8 В (при Iк 10А Iб 3А) | -60; +70 |
| ГТ806А | та же | 30 | 10 | 75 | 15 (25) | 10-100 (при Iк 10А) | <0,6 В (при Iк 5А Iб 2А) | -50; +55 |
| ГТ806Б | та же | 30 | 10 | 100 | 15 (25) | 10-100 (при Iк 10А) | <0,6 В (при Iк 5А Iб 2А) | -50; +55 |
| ГТ806В | та же | 30 | 10 | 120 | 15 (25) | 10-100 (при Iк 10А) | <0,6 В (при Iк 5А Iб 2А) | -50; +55 |
| ГТ806Г | та же | 30 | 10 | 50 | 15 (25) | 10-100 (при Iк 10А) | <0,6 В (при Iк 5А Iб 2А) | -50; +55 |
| ГТ806Д | та же | 30 | 10 | 140 | 15 (25) | 10-100 (при Iк 10А) | <0,6 В (при Iк 5А Iб 2А) | -50; +55 |
| ГТ810А | та же | 15 | 3-30 | 200 (200) | 10 (10) | >15 (при Iк 10А) | 0,2-0,7 (при Iк 10А Iб 1А) | -50; +55 |
| ГТ906А (ГТ906АМ) | та же | 15 (300) | 30 | 75 (75) | 10 (10) | 30-150 (при Iк 5А) | <0,5 В (при Iк 5А Iб 0,5А) | -60; +70 |
| 1Т901А | та же | 15 | 30 | 50 (50) | 10 | 20-50 (при Iэ 5А) | 0,3-0,6 (при Iк 5А Iб 1А) | -60; +70 |
| 1Т901Б | та же | 15 | 30 | 40 (40) | 10 | 40-100 (при Iэ 5А) | 0,3-0,6 (при Iк 5А Iб 1А) | -60; +70 |
| ГТ905А | та же | 6 (60) | 30 | 75 (75) | 3 (7) | 35-100 (при Iэ 3А) | 0,14-0,5 (при Iк 3А Iб 0,5А) | -60; +70 |
| ГТ905Б | та же | 6 (60) | 30 | 60 (60) | 3 (7) | 35-100 (при Iэ 3А) | 0,14-0,5 (при Iк 3А Iб 0,5А) | -60; +70 |
| П601 | PNP конверсионная | 5 (1 без теплоотв.) | 20 | 25 | 1 | 20-400 | - | - |
| П602 | та же | 5 (1 без теплоотв.) | 20 | 30 | 1 | 40-100 | - | - |
| П605 | та же | 3 (0,5 без теплоотв.) | >10 | 45 | 1,5 | 20-60 (при Iк 0,5А) | - | - |
| П605А | та же | 3 (0,5 без теплоотв.) | >10 | 45 | 1,5 | 40-120 (при Iк 0,5А) | - | - |
| П607 | та же | 1,5 | >60 (>40) | 30 | 0,3 (0,6) | 20-80 (при Iк 0,25А) | - | - |
| П607А | та же | 1,5 | >60 (>40) | 30 | 0,3 (0,6) | 60-200 (при Iк 0,25А) | - | - |
| П608 | та же | 1,5 | >90 (>70) | 30 | 0,3 (0,6) | 40-120 (при Iк 0,25А) | - | - |
| П608А | та же | 1,5 | >90 (>70) | 30 | 0,3 (0,6) | 80-240 (при Iк 0,25А) | - | - |
| П608Б | та же | 1,5 | >90 (>70) | 40 | 0,3 (0,6) | >40 | - | - |
| П609 | та же | 1,5 | >120 (>100) | 30 | 0,3 (0,6) | 40-120 (при Iк 0,25А) | - | - |
| П609А | та же | 1,5 | >120 (>100) | 30 | 0,3 (0,6) | 80-240 (при Iк 0,25А) | - | - |
| П609Б | та же | 1,5 | >120 (>100) | 40 | 0,3 (0,6) | >80 | - | - |
| П606 | та же | 1,25 (0,5 без теплоотв.) | >30 (>10) | 35 | 1,5 | 20-60 (при Iк 0,5А) | - | - |
| П606А | та же | 1,25 (0,5 без теплоотв.) | >30 (>10) | 35 | 1,5 | 40-120 (при Iк 0,5А) | - | - |
| П604 | та же | (0,4 без теплоотв.) | >10 | 45 | 0,5 | >10 | - | - |
| П604А | та же | (0,4 без теплоотв.) | >10 | 45 | 0,5 | >20 | - | - |
| П604Б | та же | (0,4 без теплоотв.) | >10 | 45 | 0,5 | >40 | - | - |
| ГТС609А | PNP сплавно-диффузионная | 0,5 без теплоотв. 5 имп. | >60 | 50 | (700) | 30-100 (при Iк 0,5А) | (<3,2) | -40; +60 |
| ГТС609Б | та же | 0,5 без теплоотв. 5 имп. | >60 | 50 | (700) | 50-160 (при Iк 0,5А) | (<3,2) | -40; +60 |
| ГТС609В | та же | 0,5 без теплоотв. 5 имп. | >60 | 50 | (700) | 80-420 (при Iк 0,5А) | (<3,2) | -40; +60 |