### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

| Тестируемое устройство | 6с31б |
| --- | --- |
| Режим работы | кп на 100 Ом |
| Звуковой интерфейс |  |
| Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in) |
| Версия RMAA | 6.2.3 |
| Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА |
| Нормализация сигнала | ДА |
| Изменение уровня | -1.7 дБ / -1.7 дБ |
| Режим МОНО | ДА |
| Частота сигнала калибрации, Гц | 1000 |
| Полярность | инвертированная/инвертированная |

#### Общие результаты

| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.05, -0.15 | Очень хорошо |
| --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБ (А) | -89.6 | Хорошо |
| Динамические диапазон, дБ (А) | — | — |
| Гармонические искажения, % | 1.329 | Плохо |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -35.0 | Очень плохо |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | 1.127 | Плохо |
| Взаимопроникновение каналов, дБ | — | — |
| Интермодуляции на 10 кГц, % | — | — |
| Общая оценка |  | Средне |

#### Частотная характеристика

| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.71, +0.05 |
| --- | --- |
| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.15, +0.05 |

#### Уровень шума

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Мощность RMS, дБ | -75.4 | -75.4 |
| Мощность RMS, дБ (A) | -89.6 | -89.6 |
| Пиковый уровень, дБ | -65.9 | -65.9 |
| Смещение DC, % | -0.0 | -0.0 |

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Гармонические искажения, % | +1.3292 | +1.3292 |
| Гармонические искажения + шум , % | +1.3298 | +1.3298 |
| Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +1.7731 | +1.7731 |

#### Интермодуляционные искажения

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | +1.1271 | +1.1271 |
| Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.8837 | +0.8837 |