### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

| Тестируемое устройство | 6с31б |
| --- | --- |
| Режим работы | кп на 33 ом |
| Звуковой интерфейс |  |
| Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in) |
| Версия RMAA | 6.2.3 |
| Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА |
| Нормализация сигнала | ДА |
| Изменение уровня | -1.7 дБ / -1.7 дБ |
| Режим МОНО | ДА |
| Частота сигнала калибрации, Гц | 1000 |
| Полярность | инвертированная/инвертированная |

#### Общие результаты

| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.11, -0.33 | Хорошо |
| --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБ (А) | -89.7 | Хорошо |
| Динамические диапазон, дБ (А) | — | — |
| Гармонические искажения, % | 8.997 | Очень плохо |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -18.6 | Очень плохо |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | 8.498 | Очень плохо |
| Взаимопроникновение каналов, дБ | — | — |
| Интермодуляции на 10 кГц, % | — | — |
| Общая оценка |  | Плохо |

#### Частотная характеристика

| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.41, +0.11 |
| --- | --- |
| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.33, +0.11 |

#### Уровень шума

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Мощность RMS, дБ | -76.5 | -76.5 |
| Мощность RMS, дБ (A) | -89.7 | -89.7 |
| Пиковый уровень, дБ | -67.1 | -67.1 |
| Смещение DC, % | -0.0 | -0.0 |

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Гармонические искажения, % | +8.9974 | +8.9974 |
| Гармонические искажения + шум , % | +8.9976 | +8.9976 |
| Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +11.8158 | +11.8158 |

#### Интермодуляционные искажения

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | +8.4981 | +8.4981 |
| Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +5.3650 | +5.3650 |