### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

| Тестируемое устройство | 6с31б |
| --- | --- |
| Режим работы | кп на 620ом |
| Звуковой интерфейс |  |
| Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in) |
| Версия RMAA | 6.2.3 |
| Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА |
| Нормализация сигнала | ДА |
| Изменение уровня | -1.9 дБ / -1.9 дБ |
| Режим МОНО | ДА |
| Частота сигнала калибрации, Гц | 1000 |
| Полярность | инвертированная/инвертированная |

#### Общие результаты

| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.17 | Очень хорошо |
| --- | --- | --- |
| Уровень шума, дБ (А) | -88.5 | Хорошо |
| Динамические диапазон, дБ (А) | — | — |
| Гармонические искажения, % | 0.144 | Средне |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -54.5 | Плохо |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.143 | Средне |
| Взаимопроникновение каналов, дБ | — | — |
| Интермодуляции на 10 кГц, % | — | — |
| Общая оценка |  | Хорошо |

#### Частотная характеристика

| От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.67, +0.03 |
| --- | --- |
| От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.17, +0.03 |

#### Уровень шума

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Мощность RMS, дБ | -73.7 | -73.7 |
| Мощность RMS, дБ (A) | -88.5 | -88.5 |
| Пиковый уровень, дБ | -65.2 | -65.2 |
| Смещение DC, % | -0.0 | -0.0 |

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Гармонические искажения, % | +0.1442 | +0.1442 |
| Гармонические искажения + шум , % | +0.1502 | +0.1502 |
| Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1881 | +0.1881 |

#### Интермодуляционные искажения

|  | Левый | Правый |
| --- | --- | --- |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.1429 | +0.1429 |
| Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0841 | +0.0841 |