Трансформатор выходной ТОР  ОЛ 105-45-20   РР 6с4с

Расчет по Кризе С.Н.

Исходные данные для расчета

Ri=800 Ом

Ra=3000 Ом

Rн  =8 Ом

Fн =20 Ом

Io=60mA

L1,3=19,32Гн

Bmax=0.674Тл

Результат расчета

w1=1960           D1=0.28                    ПЭЛШО-0,28                        (расчетный D=0.19)

w2=1960           D1=0.28                    ПЭЛШО-0,28                        (расчетный D=0.19)

w3=140             D3=1.0 (3х0.71)      ПЭЭИДХ2-200-МЭК

Изготовление:

Секционирование:  8 секций по 490 витков (первичная обмотка) последовательно.

3 секции по 140 витков (вторичная обмотка) параллельно.

Таблица соединений:

2+3 – Ua          провод красный

1+10

4+11

9+6

12+7

14+5

15+8

13 – Анод 1      провод зеленый

16 – Анод 2      провод синий

Настройка станка

|  | №секции | провод | Nш | шаг | Lвитка | W секции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 0,28 | 98 | 17 | 0,105 | 490 |
| 2 | 3-4 | 0,28 | 99 | 17 |  | 490 |
| 3 | 17-18 | 0,71 | 30 | 36 | 0,11 | 140 |
| 4 | 5-6 | 0,28 | 108 | 17,5 |  | 490 |
| 5 | 7-8 | 0,28 | 114 | 17,5 |  | 490 |
| 6 | 19-20 | 0,71 | 34 | 37 | 0,125 | 140 |
| 7 | 9-10 | 0,28 | 123 | 18 | 0,128 | 490 |
| 8 | 11-12 | 0,28 | 124 | 18 |  | 490 |
| 9 | 21-22 | 0,71 | 38 | 38 | 0,135 | 140 |
| 10 | 13-14 | 0,28 | 135 | 19 | 0,144 | 490 |
| 11 | 15-16 | 0,28 | 138 | 19 |  | 490 |

Результат  измерений L , Гн   и   Rакт., Ом  готового изделия

Трансформатор№1

|  | № секции | L , Гн. | Rакт., Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 10,7 | 68,4 |
| 2 | 2-3 | 10,7 | 67,5 |
| 3 | 1-3 | 87,5 | 135,9 |

Трансформатор№2

|  | № секции | L , Гн. | Rакт., Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 9,3 | 68,6 |
| 2 | 2-3 | 9,3 | 66,8 |
| 3 | 1-3 | 68,0 | 135,4 |

Результат измерений межобмоточной  емкости С  готового изделия

Трансформатор№1

|  | № вывода | С, пФ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-4 | 6650 |
| 2 | 1-5 | 4340 |
| 3 | 2-4 | 6650 |
| 4 | 2-5 | 6680 |
| 5 | 3-5 | 4200 |
| 6 | 3-4 | 3980 |

Трансформатор№2

|  | № вывода | С, пФ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-4 | 5060 |
| 2 | 1-5 | 4920 |
| 3 | 2-4 | 6410 |
| 4 | 2-5 | 6390 |
| 5 | 3-5 | 4810 |
| 6 | 3-4 | 4660 |

Результат измерений Lр

Мост Е7-4, частота измерения – 1000Гц

Трансформатор№1                     Lр=32мГ

Трансформатор№2                     Lр=35мГ